## Slide 1
Tango Controls - Wprowadzenie
Piotr Goryl - 3Controls sp. z o. o. (piotr.goryl@3-controls.com)
Tadeusz Szymocha, Łukasz Dudek, Wojciech Kitka - Solaris, Uniwersytet Jagielloński
AGH, 11-04-2017

## Slide 2
Plan wykładów/zajęć
Kim jesteśmy
Synchrotron
Wprowadzenie
  Co to jest system sterowania
  Co to jest Tango Controls
Sprawy organizacyjne
Plan

## Slide 3
Plan wykładów
Wprowadzenie
Pierwsze kroki w Tango
Interfejsy graficzne
2 x Serwery Urządzeń
Sardana
Zagadnienia zaawansowane

## Slide 4
Kim jesteśmy
Piotr Goryl - 3Controls:
Start-up założony w grudniu 2015 bazujący na m.in. na doświadczeniu zdobytym w Solaris.
Wdrażamy systemy SCADA bazujące na Tango Controls oraz przygotowujemy wersję przemysłową TangoSCADA.
http://www.3-controls.com
Tadeusz Szymocha, Łukasz Dudek, Wojciech Kitka – Solaris, UJ:
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego działające na Uniwersytecie Jagiellońskim, dostarczające promieniowanie synchrotronowe oraz potrzebną aparaturę i infrastrukturę do badań naukowych w wielu dziedzinach nauki.
http://www.synchrotron.pl

## Slide 5
Solaris
Solaris został wybudowany we współpracy z ośrodkiem MAX IV (Lund, Szwecja).
Jest bliźniaczym synchrotronem tamtejszego urządzenia o energii 1.5GeV.
Pierwsze elektrony: 19 Grudzień, 2014
Pierwsze światło: Kwiecień, 2015
Aktualnie uruchamianie dwóch linii pomiarowych oraz budowa kolejnej

## Slide 6
Synchrotron
Wytwarzanie promieniowania synchrotronowego ładunek (elektrony) w polu magnetyczny,
Wiązka elektronów
Pole magnetyczne
Promieniowanie (światło)
Na podstawie materiałów Solaris

## Slide 7
Synchrotron
Źródło elektronów
Wstępne przyspieszenie w akceleratorze liniowym
Wiele magnesów zakrzywiających tor elektronów
tak aby utrzymać je w ruchu po zamkniętej trajektorii
Na podstawie materiałów Solaris

## Slide 8
Synchrotron
Na podstawie materiałów Solaris

## Slide 9
System sterowania

## Slide 10
expectations
results
Object
input
output
System sterowania

## Slide 11
Object
Controller
expectations
results
input
output
System sterowania

## Slide 12
System sterowania
Controlled Object
Controller
expectations
results
Control System = Controller + Controlled Object
input
output

## Slide 13
System sterowania synchrotronem
Synchrotron

## Slide 14
System sterowania synchrotronem
Machine (magnets…)
vacuum
air conditioning
beamlines
E-beam control
Vacuum control
Environmental control
Beam line control
Equipment Protection
Person Protection
Synchronization
GUIs
History Database
Computation
WWW
Computer Network

## Slide 15
System sterowania synchrotronem
BPMs
Server Room
Control Room/Hutch
PLCs
video processing
Computer Network
Timing
Signals Acquisition
motors

## Slide 16
  Acquire signals from variety of equipment
  Apply settings to the equipment
  Realize sequences and synchronous data collection
  Visualize machine state and experiment results
  Manage and store experiment data (results and settings)
  Export data for future processing
System sterowania synchrotronem

## Slide 17
System sterowania synchrotronem
Each experiment/beamline differs form other
  Different algorithms/sequences
  Different kind of data
  Different size of data produced
End stations with third party software
Variety of equipment providers – different protocols
Detectors/experiments could provide large amount of data
  To be stored
  To be sent
  To be processed
standards

## Slide 18
TANGO
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
Archiving
HMI/GUI
System Management

## Slide 19
TCP/IP (CORBA, ZeroMQ)
TANGO
Distributed Control System
Integration
API
  Objective
  Java, C++, Python
Protocol based on: TCP/IP, CORBA, ZeroMQ
TANGO
Provides common language for system’s elements

## Slide 20
Device:
Translates hardware to the TANGO protocol
An object of a certain class
  Attributes
  Operations
  States
Logical abstraction of hardware
Device Server:
Process that contains devices
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
PowerSupply
Current Voltage
On() Off()
TANGO

## Slide 21
TANGO HOST
DataBaseds
DataBase device
MySql
TANGO HOST
Machine running a DataBaseds device server
The DataBaseds device:
  Provides configuration info to other parts of the TANGO
  Stores data in a database (MySql)
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
TANGO

## Slide 22
Archiving
HDB
TDB
hdd
MySql
Client Applications
Taurus, Jdd, Jdraw – GUI building
Binding to Matlab, IgorPro, C – Acc physics
Sardana, Python - Sequencing
System Management
Jive -Configuration
Astor – monitoring, deploying
Pogo – code generation
TANGO
TANGO HOST
DataBaseds
MySql
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…

## Slide 23
TANGO HOST
DataBaseds
MySql
Historical Archive
HDB
MySql
Client Applications
Temporary Archive
(fast)
TDB
hdd
MySql
GUI
Matlab, IgorPro
Sequencing
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
Configuration
TANGO

## Slide 24
TANGO HOST
DataBaseds
MySql
Historical Archive
HDB
MySql
Client Applications
Temporary Archive
(fast)
TDB
hdd
MySql
GUI
Matlab, IgorPro
Sequencing
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
Data Flow
TANGO

## Slide 25
Pojęcia
Tango Controls
  Rozproszony system sterowania
  Definiuje protokół komunikacyjny oparty o CORBA-ę oraz ZeroMQ
  Definiuje dostępne funkcjonalności i pojęcia
  Definiuje API
  Biblioteki realizujące API
  Narzędzia (programy)
  Połączenia (bindings) do innych systemów

## Slide 26
Device (urządzenie)
I-S01/MAG/PS1
Current = 10 Voltage = 1.4
On() Off()
Mapuje fizyczne lub logiczne urządzenia na:
  Atrybuty reprezentujące sygnały
  Komendy reprezentujące akcje jakie można wykonać na danym urządzeniu
  Pipe-y (rury, fajki ;)) – będące odmianą atrybutów
  Stany
Ma nazwę składającą się z trzech części
  {domena}/{poddomena}/{urządzenie}
  W Solaris te trzy części są wykorzystywane nstępująco: {system}/{podsystem}/{urządzenie} np.: I-K00/VAC/IPCU1
  Nazwa jest case-insensitive, nie rozróżnialne są wielkie i małe litery
Jest obiektem (instancją, implementacją interfejsu) jakiejś klasy
Jest instancjonowany przez device server (serwer urządzeń)

## Slide 27
Device Class (klasa urządzenia)
PowerSupply
Current Voltage
On() Off()
Określa interfejs danego urządzenia, czyli definiuje
  Jakie atrybuty, pipe-y posiada urządzenie danej klasy
  Jakie komendy można wykonać na urządzeniu tej klasy
  Jak wygląda maszyna stanów urządzenia tej klasy
Ma jednoczłonową nazwę
Klasy są implementowane przez serwery urządzeń. i Interfejs danej klasy zdefiniowany jest tylko wewnątrz danego serwera urządzeń
  Różne device server-y mogą implementować tą samą klasę w inny sposób i z innym interfejsem
Programista musi dbać aby wewnątrz danego systemu był on spójny

## Slide 28
Device Server (serwer urządzeń)
DanfysikDS
Jest programem, który implementuje jedną bądź wiele klas urządzeń (device class) i pozwala instancjonować urządzenia tych klas
Uruchomiony device server-a to instancja
Każda instancja device server-a ma unikalną nazwę wewnątrz systemu
  {DeviceServerName}/{InsanceName}
  Device server uruchamiany jest zazwyczaj komendą:
  /path_to/DeviceServerName InstanceName opcje np.:
  TangoTest test
  Tworzy instancję TangoTest/test
Dla każdej instancji powstaje też urządzenie klasy DServere dserver/{DeviceServerName}/{InstanceName} pozwalające zarządzać instancją

## Slide 29
Rozproszenie
Poszczególne komponenty Tango Controls mogą być uruchomione na wielu komputerach (serwerach, stacjach roboczych, urządzeniach wbudowanych) w wielu lokalizacjach
  Istotne są zagadnienia sieciowe
  Informacja gdzie w sieci uruchomiony jest element systemu (device server) dostępna jest poprzez tzw. Tango Host
  Jest to komputer na którym uruchomiony jest device server DataBasds
    Inne device servery uruchamiając się przesyłają informację o swojej lokalizacji sieciowej (IP, port) do DataBasds
  Biblioteki Tango wykorzystują zmienną środowiskową TANGO_HOST jako informcję o tym gdzie znajduje się Databads

## Slide 30
Rozproszenie

## Slide 31
Rozproszenie

## Slide 32
DataBaseds
W systemie Tango musi być uruchomiony co najmniej jeden device server DataBaseds
  W komendzie uruchamiania tego device servera podaje się (oprócz nazwy instancji, domyślnie 2) także informację pod jakim adresem IP i portem będzie oczekiwał na połączenia:
  DataBaseds 2 -ORBendPoint giop:tcp::10000
  Ten device server uruchamia się na maszynie określanej jako Tango Host. Zakładając, że jest to komputer o adresie IP 172.20.25.48 wszystkie inne komputery w systemi muszą mieć ustawioną odpowiednio zmienną środowiskową np. w pliku /etc/rc.local znajduje się linijka:
  export TANGO_HOST=172.20.25.48:10000
  Zazwyczaj DataBaseds konfiguruje się jako serwis startujący automatycznie przy uruchomieniu systemu (na jednym wybranym komputerze w całym systemie)
  DataBaseds zapisuje, odczytuje i modyfikuje konfiguracje systemu zapisywaną w bazie danych (zazwyczaj MySQL)
    Do uruchomienia DataBaseds potrzeba zdefiniować też zmienne systemowe: MYSQL_USER oraz MYSQL_PASSWORD i zakłada, że serwer MySQL jest uruchomiony na tym samym komputerze co DataBaseds

## Slide 33
Databaseds
"C:\Program Files\tango\bin\DataBaseds.exe" 2 -ORBendPoint giop:tcp::10000

## Slide 34
Aplikacje klienckie
Wszelkie programy, któr korzystają z API Tango Controls i urządzeń
  Na komputerach gdzie są uruchamiane musi być zdefiniowana zmienna systemowa TANGO_HOST

## Slide 35
Wdrożenie

## Slide 36
Wdrożenie – Tango Host

## Slide 37
TANGO HOST
DataBaseds
MySql
Historical Archive
HDB
MySql
Client Applications
Temporary Archive
(fast)
TDB
hdd
MySql
GUI
Matlab, IgorPro
Sequencing
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
DeviceServer:
Device1
Device2
…
Configuration
TANGO

## Slide 38
Device Servers

## Slide 39
Device Servers

## Slide 40
Devices

## Slide 41
Devices (urządzenia)

## Slide 42
Klient

## Slide 43
Klient

## Slide 44
Instalacja
Binarne pakiety:
http://www.tango-controls.org/downloads/binary/
Kod źródłłowy
  http://www.tango-controls.org/downloads/source/
  Kompilacja wymaga zainstalowania wcześniej zależności
  README
Typowe problemy
  Baza danych i zmienne systemowe MYSQL_USER oraz MYSQL_PASSWORD (wymagane tylko na tango hoście)
  Nie ustawiona zmienna TANGO_HOST
    Uwaga domyślne serwisy linuxowe wmagają /etc/tangorc w której ta zmienna jest zdefinowana

## Slide 45
Narzędzia
Jive – konfiguracja systemu
Astor – zarządzanie systemem
Jdraw – szybkie tworzenie paneli synoptycznych
Pogo – tworzenie szkieletu device serverów
TaurusDesigner – tworzenie zaawansowanych GUI
AtkPanel – podgląd urządzenia
TaurusGui – dynamiczne tworzenie widoków
TaurusPlot, TaurusTrend – wykresy, przebiegi
Mambo - archiwizacja
Bensikin - receptury
O nich już na kolejnych zajęciach 
Na podstawie materiałów Solaris

## Slide 46
Podsumowanie
Konsorcjum Tango Controls oraz społeczność
  45 instytucji
  480 zarejestrowanych użytkowników
  Wsparcie dla ponad 600 klas urządzeń
Dokumentacja:
http://tango-controls.readthedocs.io/en/latest/
Do czego może przydać się Tango Controls:
Do Łączenia pojedynczych urządzeń we wspólny system
Do dostarczania, zbierania i archiwizacji danych pomiarowych
Do sterowania i monitorowania urządzeniami w ustandaryzowany sposób
Do zarządzania systemami sterowania
…

## Slide 47
Dziękuję
?
www.tango-controls.org
http://www.tango-controls.org/resources/dsc/
https://github.com/tango-controls/
http://tango-controls.readthedocs.io/en/latest/